Lens 3

Объективы от "арсенал - Киев".

Objectives from Arsenal Kiev.

Photohistory   Г. Абрамов  http://www.photohistory.ru/Lenses.html

Marco Cavina http://www.luciolepri.it/lc2/marcocavina/articoli_tecnici_fotografici.htm Александр Горбатов  http://www.algor.ru/main.html

Revised, Organized, Tranlated, Enlarged and Adapted by Luiz Paracampo

Specially for USSRPhoto.com

(Длина объектива указана от плоскости его присоединения к камере до переднего торца).

(The length of each lens is indicated from the plane of its camera mount to the frontal end)

9.Объективы для дальномерных камер типа " Киев" с присоединительным спецбайонетом и рабочим отрезком 34,85 мм

9. Objectives for rangefinder cameras of the type "Kiev" with special bayonet mount and working distance of 34,85 mm

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | К-т светопро-пускания Light transmission factor | Формула цветности Colour formula | Разреш. спрсобность: центр/край Resolution center/corner | Резьба под фильтры Filter thread | Диаметр оправы Largest Diameter | Длина Length | Масса Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юпитер-12 | 2,8/35 | 62 | 6/4 | 0,9 | 0,75 |  | 34/12 | М40.5Х0.5 | 50 | 28 | 0,13 |
| Юпитер-8 | 2/52 | 45 | 6/3 | 0,9 | 0.81 | 9-0-1.5 | 30/14 | М40,5х0,5 | 49 | 35,2 | 0,13 |
| Юпитер-8M | 2/52 | 45 | 6/3 | 0,9 | 0.81 | 9-0-1.5 | 30/14 | М40,5х0,5 | 49 | 35,2 | 0,13 |
| ¨¨Юпитер-8Нб | 2/52 | 45 | 6/3 | 0.9 | 0.81 | 9-0-1.5 | 30/14 | М49х0,5 | 55 | 45,2 | 0,33 |
| Юпитер-9 | 2/85 | 28 | 7/3 | 1,15 | 0.80 | 10-0-1 | 30/18 | М49Х0.5 | 60 | 52 | 0,335 |
| Гелиос-94 | 1.8/50 | 45 | 6/4 | 0.9 | 0.82 | 11-0-0 | 30/14 | М49х0,5 | 55 | 45,2 | 0,33 |
| Гелиос-103 | 1.8/53 | 45 | 6/4 | 0.9 | 0.82 | 11-0-0 | 30/14 | М40,5х0,5 | 55 | 45,2 | 0,23 |
| Menopta | 1.8/53 | 45 | 6/4 | 0.9 | 0.82 | 11-0-0 | 30/14 | М40,5х0,5 | 55 | 45,2 | 0,23 |
| Рекорд* | 1.8/50 | 45 | 8/4 | 0.9 | 0.82 | 11-0-0 | 30/14 | М49х0,5 | 55 | 45,2 | 0,33 |
| Рекорд-4* | 0.9/52 | 45 | 9/4 | 0.9 | 0.78 | 11-0-0 | 34/19 | М72х0,75 | 82 | 68 | 0,68 |
| Рекорд-5 * | 0,9/36 | 45 | 9/4 | 0.9 | 0,80 | 11-0-0 | 28/18 | М49х0,5 | 68 | 88 | 0,56 |
| * Разработка, серийно не выпускался * Developed. Not serial produced |

¨¨Наружный Байонет= External Bayonet

10. Объективы для автоматическиых зеркальных камер типа " Киев-10" ,"11", "15", выпускавшихся с металлическим затвором "веерного" типа, присоединительным спецбайонетом и рабочим отрезком 44,0 мм

10. Objectives for automatic reflex cameras of the type "Kiev_10", "11" and "15" made with the metal “fan type” shutter and with special bayonet mount and working distance of 44,0 mm

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | К-т светопро-пускания Light transmission factor | Формула цветности Colour formula | Разреш. спрсобность: центр/край Resolution center/corner | Резьба под фильтры Filter thread | Диаметр оправы Largest Diameter | Длина Length | Масса Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Мир-20 автомат” | 3,5/20 | 96 | 9/8 | 0,18 | 0,75 | 11-0-2 | 50/20 | М28х0.75 | 92 | 68 | 0,47 |
| “Мир-1 автомат” | 3,5/28 | 62 | 6/5 | 0,7 | 0,78 |  | 43/23 | М49Х0.5 | 58 | 76 | 0,52 |
| "МС Зенитар автомат " | 1,9/50 | 45 | 6/4 | 0,45 | 0,90 | 11-0-0 | 48/30 | М49Х0.5 | 64 | 42 | 0.25 |
| "Гелиос-65 автомат “ | 2/50, | 45 | 6/4 | 0,45 | 0,90 | 11-0-0 | 48/30 | М49х0,5 | 64 | 39 | 0.24 |
| "Гелиос-81 автомат " | 2/50 | 45 | 6/4 | 0,45 | 0,90 | 11-0-0 | 48/30 | М49Х0.5 | 64 | 39 | 0.25 |
| “Эра-6 автомат” | 1.5/53 | 45 | 6/5 | 0,83 | 0,90 | 11-0-0 | 45/24 | М58Х0.5 | 64 | 39 | 0.25 |
| “Эра-18 автомат” | 1.2/53 | 45 | 6/6 | 0,83 | 0,88 | 11-0-0 | 43/22 | М58Х0.5 | 66 | 40 | 0.32 |
| “Юпитер-9 автомат” | 2/85 | 28 | 7/3 | 1,15 | 0.80 | 10-0-1 | 30/18 | М49Х0.5 | 60 | 52 | 0,335 |
| “Юпитер-11 автомат” | 4/135 | 18 | 4/3 | 2,5 | 0.78 | 13-0-2 | 34/19 | М49Х0.5 | 60 | 92 | 0,36 |
| “Таир-11 автомат” | 2.8/135 | 18 | 4/3 | 1.5 | 0,80 | 11-0-3 | 28/18 | М49х0,5 | 68 | 124 | 0,56 |
| “Рубин-12A автомат” | 3,5/45-80 | 50/20 | 14/11 | 1,15 | 0.68 |  | 50/22 | М49Х0.5 | 64 | 110 | 0,400 |
| "Гранит-11 автомат” | 4,5/80-200 | 20/12 | 16/6 | 1.5 | 0.68 |  | 50/30 | M58x075 | 70 | 165 | 0,950 |

11. Объективы для зеркальных камер типа " Киев-17" ,"20", "19" (“19M), присоединительным байонетом и рабочим отрезком 46,5 мм

11. Objectives for reflex cameras of the type "Kiev_17", "20" and "19" (“19M), with bayonet mount and working distance of 46,5 mm

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | К-т светопро-пускания Light transmission factor | Формула цветности Colour formula | Разреш. спрсобность: центр/край Resolution center/corner | Резьба под фильтры Filter thread | Диаметр оправы Largest Diameter | Длина Length | Масса Mass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Мир-20Н | 3,5/20 | 96 | 9/8 | 0,18 | 0,75 | 11-0-2 | 50/20 | М28х0.75 | 92 | 68 | 0,47 |
| “Мир-24Н” | 3,5/28 | 72 | 6/5 | 0,7 | 0,78 |  | 43/23 | М49Х0.5 | 58 | 76 | 0,52 |
| “Мир-67Н” ARSAT-N | 3,5/28 Шифт-объектив | 72 (shift) | 6/5 | 0,7 | 0,78 |  | 43/23 | М49Х0.5 | 58 | 76 | 0,52 |
| "Волна - 8Н" | 1,2/50, | 45 | 7/5 | 0,83 | 0,90 | 11-0-0 | 45/24 | М52Х0.5 | 64 | 42 | 0,45 |
| "Волна-4" ARSAT-N | 1,4/50, | 45 | 6/5 | 0,83 | 0,90 | 11-0-0 | 45/24 | М52Х0.5 | 64 | 40 | 0,32 |
| "Гелиос-81Н" "Гелиос-81M" | 2/50 | 45 | 6/4 | 0,45 | 0,90 | 11-0-0 | 48/30 | М49Х0.5 | 64 | 39 | 0,25 |
| “Вега-13" | 2,8/100 | 45 | 6/5 | 0,83 | 0,90 | 11-0-0 | 45/24 | М58Х0.5 | 64 | 39 | 0,25 |
| “Эра-6Н” | 1.5/53 | 45 | 6/5 | 0,83 | 0,90 | 11-0-0 | 45/24 | М58Х0.5 | 64 | 39 | 0,25 |
| “Эра-18Н” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “Калейнар-5Н” | 2,8/100 | 28 | 7/3 | 1,15 | 0.80 | 10-0-1 | 30/18 | М49Х0.5 | 60 | 52 | 0,335 |
| “Телеар-Н", 3,5/200 | 3,5/200 | 18 | 4/3 | 2,5 | 0.78 | 13-0-2 | 34/19 | М49Х0.5 | 60 | 92 | 0,36 |
| МС "Яшма-4" | 2,8/300 | 8 | 8/7 | 3,0 | 0.80 | 13-0-2 | 30/20 | M37x075 | 120 | 310 | 2,500 |
| “Рубин-12A” | 3,5/45-80 | 50/20 | 14/11 | 1,15 | 0.68 | 11-0-0 | 50/22 | М49Х0.5 | 64 | 110 | 0,400 |
| МС "Янтарь-14Н" 1 | Макро, 2,8-3,5/28-85 | 75/28 | 14/4 | 1.2 | 0.80 | 11-0-0 |  | M72x0,75 | 70 | 103 | 0,650 |
| МС "Янтарь-14Н" 2 | Макро, 2,8-4/28-82 | 75/29 | 14/4 | 1.2 | 0.8 | 11-0-0 |  | M67x0,75 | 70 | 103 | 0,650 |
| МС "Янтарь-20 Н " | 3,5-4,6/35-200 Макро 1:4 | 64/12 | 16/5 | 1.5 | 0.68 | 11-0-0 |  | M62x0,75 | 70 | 160 | 0,720 |
| "Гранит-11 Н” ARSAT-N | 4,5/80-200 | 20/12 | 16/6 | 1.5 | 0.68 | 11-0-0 | 50/30 | M58x0,75 | 70 | 165 | 0,950 |

"Гелиос-81M"= соединительным байонет типа“Минольта”

“Helios-81M” = coupling bayonet of Minolta type

12. Объективы жестковстроенные в камеры типа " Киев-вега" , " Киев-35", "Киев-35A", "Киев-35AM"

12. Objectives for automatic reflex cameras of the type "Kiev_Vega", " Kiev_35", " Kiev_35A", " Kiev_35AM"

| Объектив Objective | Отн.отв.¦/ фокусное расстояние. Aperture/ Focal length | Угол зрения. Cover. angle | Кол-во линз и компонентов. Construction elements & components | Ближн. Предел фокусировки Scale nearest focusing | на Фотоаппарат типа In camera type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Индустар-М” | 3,5/23 | 62 | 4/3 | 0,8 | "Киев-вега" |
| “Индустар-99” | 2,8/35 | 40 | 4/3 | 0,8 | "Киев-35", "35A", " 35AM" |
| “MC-Корсар” | 2,8/35 | 40 | 4/3 | 0,8 | "Киев-35", "35A", " 35AM" |
| " Русснр" | 6.3/60 | 60 | 6/4 | 1,0 | "Репортёр" |
| " Аргон" | 3.5/90 | 45 | 5/3 | 1,2 | "Репортёр" |
| “Юпитер" | 4/135 | 28 | 5/3 | 2.5 | "Репортёр" |
| “Телеар " | 5,6/200 | 17 | 4/3 | 3.5 | "Репортёр" |  |

13.Объективы  Арсенал для фотоаппарат “салют”- “салют - с”

13.Оbjectives Arsenal for photocameras “Salyut”- “Salyut - S”,

| Название Name | Фок. расст, Focal distance mm | Диаф-рагма Dia-phragm | Угол зрения, град. Angle field degrees | Мин. расст.: Min. focus.: m | Линз /групп Lens /group | Разрешение, лин/mm центр/края Resolution lin/mm center/corner | Резьба для насадки, Accessory thread, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Мир -3 | 65 | 3.5-22 | 66 | 0.5 | 6/5 | 42/18 | M82x0,75 |
| “Индустар-29” “Vitoflex” стандартный | 80 | 2.8-22 | 45 | 0.6 | 4/3 | 48/19 | M58x0,75/ M40,5x0,5 |
| “Индустар-56” | 110 | 2.8-22 | 41 | 1.0 | 4/3 | 25/12 | M58x0,75 |
| * Таир -30 | 300 | 4.5-22 | 15 | 3.0 | 4/3 | 25/18 | M88x0,75 |
| * Таир -33 | 300 | 4.5-22 | 15 | 3.0 | 4/3 | 25/18 | M88x0,75 |

“салют”- “салют - с”, присоединительным байонетом с рабочим отрезком 82,10 мм

“Salyut”- “Salyut - S”, Mounting bayonet with working distance of 82,10 mm

14.Объективы Arsat для Киев (Arax)

14.Оbjectives Arsat for Киев (Arax)

| Название Name | Фок. расст, Focal distance mm | Диаф-рагма Dia-phragm | Угол зрения, град. Angle field degrees | Мин. расст.: Min. focus.: m | Линз /групп Lens /group | Разрешение, лин/mm центр/края Resolution lin/mm center/corner | Резьба для насадки, Accessory thread, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC ARSAT (Зодиак) (“б”/“B”) | 30 | 3.5-22 | 180 | 0.3 | 10/6 | 60/14 | 38 |
| Мир -26 (“б”/“B”) | 45 | 3.5-22 | 83 | 0.5 | 8/7 | 45/16 | 82 |
| MC PCS ARSAT 45 (“б”/“B”) | 45 | 3.5-22 | 83-98 | 0,5 | 8/7 | 69/31 | 82 |
| MC PCS ARSAT 55 (“б”/“B”) | 55 | 4.5-22 | 69-84 | 0.5 | 9/7 | 98/71 | 72 |
| MC PCS ARSAT 65 (“б”/“B”) | 65 | 3.5-22 | 66-78 | 0.5 | 6/5 | 73/51 | 72 |
| * Мир -38. (“б”/“B”) | 65 | 3.5-22 | 66 | 0.5 | 6/5 | 42/18 | 72 |
| Волна-3 MC ARSAT стандартный (“б”/“B”) | 80 | 2.8-22 | 45 | 0.6 | 6/5 | 50/20 | 62 |
| * Вега -12 (“б”/“B”) | 90 | 2.8-22 | 47 | 0.6 | 5/4 | N/A | 58 |
| MC Вега -28 (“б”/“B”) | 120 | 2.8-22 | 36 | 1.2 | 6/5 | 50/30 | 62 |
| * Калейнар-3 (“б”/“B”) | 150 | 2.8-16 | 28 | 1.8 | 4/4 | 48/32 | 82 |
| MC Телеар -5 MC ARSAT (“б”/“B”) | 250 | 5.6-32 | 18 | 2.5 | 5/5 | 55/40 | 62 |
| *ЮПИТЕР-36 MC ARSAT (“б”/“B”) | 250 | 3.5-22 | 18 | 3.5 | 4/3 | 45/25 | 82 |
| * Таир -33 | 300 | 4.5-22 | 15 | 3.0 | 4/3 | 25/18 | 88 |
| *APO-ARSAT (“б”/“B”) | 500 | 5.6-45 | 9 | 5.0 | 8/6 | N/A | N/A |
| MC ARAX-500 (“б”/“B”) | 500 | 5.6 пост. | 9 | 2.2 | зерк. | N/A | 105 |
| ЗM-3”B” (ZM-3”V”) | 600 | 8 fixed | 8 | 6.0 | зерк. | N/A | 55 |

“б” - “салют”- “салют - с”, Киев 80”, “88” = присоединительным байонетом с рабочим отрезком 82,10 мм

“B” - “Киев 6”, “60”, “6C”= присоединительным байонетом с рабочим отрезком 74,10 мм

“б” (“B”)- “Salyut”- “Salyut - S”, “Kiev 80”, “88” = Mounting bayonet with working distance of 82,10 mm

“B” (“V”)- “Kiev 6”, “60”, “6S”= Mounting bayonet with working distance of 74,10 mm